Аналітична довідка про якість поверхневих вод річки Південний Буг у Вінницькій області за червень 2019 року

Згідно графіка у червні місяці відібрано 4 проби  поверхневих вод та виконано 120 гідрохімічних вимірювань:

- Питний водозабір м. Хмільник – р. Південний Буг, вище міста;

- Питний водозабір м. Калинівка – р. Південний Буг, с. Гущинці;

- Питний водозабір м. Вінниця, – Сабарівське водосховище;

- Питний водозабір м. Ладижин, Ладижинське водосховище с. Маньківка.

Якість поверхневих вод басейну річки Південний Буг на території Вінницької області по більшості показників знаходиться значно нижче ГДК(гранично-допустимих концентрацій) для водойм госпитного водокористування.

Має місце перевищення ГДК по слідуючих показниках:

- біохімічне споживанню кисню (БСКп) у 2,1- 3,5 рази 4 проби (ГДК = 3,0 мгО2/дм3);

- хімічне споживанню кисню (ХСК)  в 1,8- 3,1 рази 4 проби (ГДК= 15,0мгО2/дм3);

Вміст амонію сольового, нітритів і нітратів  знаходиться значно нижче рівня токсичної дії . Їх наявність свідчить про процеси біологічного окислення органічних сполук, які інтенсивно протікають у воді р. Південний Буг.

Всі інші показники знаходяться в межах ГДК.

Кисневий режим у створах задовільний, мінералізація води оптимальна.